## Slide 1
WBGT値を確認して、熱中症対策を行いましょう
衣類 | WBGT値に加えるべき 着衣補正値(℃-WBGT)
作業服、つなぎ服、単層のSMS不織布製のつなぎ服 | 0
単層のポリオレフィン不織布製つなぎ服 | 2
織物の衣服を二重に着用した場合 | 3
つなぎ服の上に長袖ロング丈の不透湿性エプロンを着用した場合 | 4
フードなしの単層の不透湿つなぎ服 | 10
フードつき単層の不透湿つなぎ服 | 11
服の上に着たフードなし不透湿性のつなぎ服 | 12
フード | ＋1
危険度 |  | ほぼ安全 | 注意 | 警戒 | 厳重警戒 | 危険
WBGT 実測値 |  | 21 未満 | 21以上 25未満 | 25以上 28未満 | 28以上 31未満 | 31以上
代謝率区分と 休憩頻度目安 | 1.低代謝率 | 2時間毎 | 2時間毎 | 2時間毎 | 1時間毎 | 45分毎
 | 2.中程度代謝率 | 2時間毎 | 2時間毎 | 1時間毎 | 45分毎 | 30分毎
 | 3.高代謝率 | ２時間毎 | 1時間毎 | 45分毎 | 30分毎 | 30分毎
 | 4.極高代謝率 | ２時間毎 | 1時間毎 | 45分毎 | 30分毎 | 15分毎
代謝率区分 | 作業
0.安静 | 安静、楽な座位
1.低代謝率 | 軽い手作業(書く、タイピング、描く、縫う、簿記)；手及び腕の作業(小さいペンチツール、点検、組立て又は軽い材料の区分け)；腕及び脚の作業(通常の状態での乗り物の運転、フットスイッチ及びペダルの操作)。 立位でドリル作業(小さい部品)；フライス盤(小さい部品) ；コイル巻き；小さい電機子巻き；小さい力で駆動する機械；2.5 km/h以下での平たん(坦)な場所での歩き。
2.中程度代謝率 | 継続的な手及び腕の作業［くぎ(釘)打ち、盛土］；腕及び脚の作業(トラックのオフロード運転、トラクター及び建設車両)；腕と胴体の作業(空気圧ハンマーでの作業、トラクター組立て、しっくい塗り、中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、草むしり、除草、果物及び野菜の収穫)；軽量な荷車及び手押し車を押したり引いたりする；2.5 km/h～5.5 km/hでの平たんな場所での歩き；鍛造
3.高代謝率 | 強度の腕及び胴体の作業；重量物の運搬（ショベル作業、ハンマー作業など）
4.極高代謝率 | 最大速度の速さでのとても激しい活動（激しくシャベルを使ったり掘ったりするなど）
■衣類によるWBGT値に加えるべき補正値
■作業強度に応じたWBGT基準値

## Slide 2
熱中症は大変危険です！WBGT値を確認して予防に努めましょう！
危険度 |  | ほぼ安全 | 注意 | 警戒 | 厳重警戒 | 危険
WBGT実測値 |  | 21 未満 | 21以上 25未満 | 25以上 28未満 | 28以上 31未満 | 31以上
作業強度と 休憩頻度目安 | 軽度 | 2時間毎 | 2時間毎 | 2時間毎 | 1時間毎 | 45分毎
 | 中程度 | 2時間毎 | 2時間毎 | 1時間毎 | 45分毎 | 30分毎
 | 重度 | ２時間毎 | 1時間毎 | 45分毎 | 30分毎 | 30分毎
 | 超重度 | ２時間毎 | 1時間毎 | 45分毎 | 30分毎 | 15分毎
入職直後や休憩明けは注意が必要！
熱中症が疑われる場合は、ためらわずに医療機関へ！
のどの渇きに関係なく定期的に水分、塩分補給、身体冷却を！
※衣類によるWBGT補正値：作業服（０）、布製つなぎ服（０）、ﾎﾟﾘﾌｫﾚﾝ布製つなぎ服（１）、衣服を二重に着用（３）、単層の不透湿つなぎ服（１０）、フード（＋１）、ｸｰﾙﾍﾞｽﾄ/ｸｰﾙｼﾞｬｹｯﾄ（-３）
※作業強度：軽度・・・軽い手作業、釦押し作業、重機オペ、机上事務など：中程度・・・継続的な手及び腕の作業、中くらいの重さの材料を運搬など：重度・・・強度の腕及び胴体の作業、重量物の運搬、ハンマー作業など：超重度・・・最大速度の速さでのとても激しい活動、激しくシャベルを使うなど

## Slide 3
WBGT値を確認して、熱中症対策を行いましょう
危険度 | ＷＢＧＴ実測値 | 気温からの目安 | 代謝率区分と休憩頻度目安 |  |  | 
 |  |  | 1 低代謝率 | 2 中程度代謝率 | 3 高代謝率 | 4 極高代謝率
ほぼ安全 | 21 未満 | 24℃ まで | 2時間毎 | 2時間毎 | 2時間毎 | 2時間毎
注意 | 21～ 24 | 24～28℃ | 2時間毎 | 2時間毎 | 1時間毎 | 1時間毎
警戒 | 25～ 27 | 28～31℃ | 2時間毎 | 1時間毎 | 45分毎 | 45分毎
厳重警戒 | 28～ 30 | 28～31℃ | 1時間毎 | 45分毎 | 30分毎 | 30分毎
危険 | 31以上 | 35℃ 以上 | 45分毎 | 30分毎 | 30分毎 | 15分毎
■衣類によるWBGT値に加えるべき補正値
代謝率区分 | 作業強度 | 作業
1.低他社率 | 軽度 | 軽い手作業、釦押し作業、重機オペ、机上事務など
2.中程度代謝率 | 中程度 | 継続的な手及び腕の作業、中くらいの重さの材料を運搬など
3.高代謝率 | 重度 | 強度の腕及び胴体の作業、重量物の運搬、ハンマー作業など
4.極高代謝率 | 超重度 | 最大速度の速さでのとても激しい活動、激しくシャベルを使うなど
■代謝率区分と作業強度
衣類 | 補正値
作業服 | 0
布製つなぎ服 | 0
ﾎﾟﾘﾌｫﾚﾝ布製つなぎ服 | 1
衣服を二重に着用 | 3
単層の不透湿つなぎ服 | 10
フード | +1
ｸｰﾙﾍﾞｽﾄ/ｸｰﾙｼﾞｬｹｯﾄ | -3
休憩のタイミングを守り
水分補給、塩分補給、
身体冷却を忘れずに!

## Slide 4
熱中症は大変危険です！WBGT値を確認して予防に努めましょう！
危険度 | ＷＢＧＴ実測値 | 気温からの目安 | 代謝率区分と休憩頻度目安 |  |  | 
 |  |  | 軽度 | 中程度 | 重度 | 超重度
ほぼ安全 | 21 未満 | 24℃ まで | 2時間毎 | 2時間毎 | 2時間毎 | 2時間毎
注意 | 21～ 24 | 24～28℃ | 2時間毎 | 2時間毎 | 1時間毎 | 1時間毎
警戒 | 25～ 27 | 28～31℃ | 2時間毎 | 1時間毎 | 45分毎 | 45分毎
厳重警戒 | 28～ 30 | 28～31℃ | 1時間毎 | 45分毎 | 30分毎 | 30分毎
危険 | 31以上 | 35℃ 以上 | 45分毎 | 30分毎 | 30分毎 | 15分毎
※衣類によるWBGT補正値：作業服（０）、布製つなぎ服（０）、ﾎﾟﾘﾌｫﾚﾝ布製つなぎ服（１）、衣服を二重に着用（３）、単層の不透湿つなぎ服（１０）、フード（＋１）、ｸｰﾙﾍﾞｽﾄ/ｸｰﾙｼﾞｬｹｯﾄ（-３）
※作業強度：軽度・・・軽い手作業、釦押し作業、重機オペ、机上事務など：中程度・・・継続的な手及び腕の作業、中くらいの重さの材料を運搬など：重度・・・強度の腕及び胴体の作業、重量物の運搬、ハンマー作業など：超重度・・・最大速度の速さでのとても激しい活動、激しくシャベルを使うなど
入職直後や休憩明けは注意が必要！
熱中症が疑われる場合は、ためらわずに医療機関へ！
のどの渇きに関係なく定期的に水分、塩分補給、身体冷却を！